Приложение № 1 к Закупочной документации

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «Коммунэнерго»

_____________________ А.А. Байбородин

«___»__________20__г.

Техническое задание на выполнение работ по

Строительству ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ и ТП-10/0,4кВ для электроснабжения индивидуальных жилых домов ул. Трушниковская п. Афанасьево Омутнинский МПЭС

для нужд ОАО «Коммунэнерго».

Согласовано:

Начальник ПЭТО _______________ В.Р.Шапенков

г. Киров, 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ и ТП-10/0,4кВ для электроснабжения индивидуальных жилых домов ул. Трушниковская п. Афанасьево Омутнинский МПЭС для нужд ОАО «Коммунэнерго».

- Задание на выполнение работ

  - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ и установка КТП-10/0,4кВ.

- Требования к подрядной организации

  - Документы, подтверждающие регистрацию участника в СРО, наличие у подрядной организации свидетельства о допуске на выполнение соответствующих видов работ, выданных в установленном порядке СРО;

  - Наличие аккредитованной испытательной лаборатории в органах Ростехнадзора;

  - Документы, подтверждающие квалификацию подрядной организации:

- Наличие опыта выполнения аналогичного предмету закупки работ не менее трёх лет в крупных муниципальных образованиях РФ, в том числе, в условиях высокой концентрации в местах проведения работ действующих коммуникаций, сложных и стесненных условий выполнения работ, необходимости согласований выполнения работ с муниципальными органами и иными организациями. Вследствие специфики работ для Заказчика желательно и предпочтительно наличие у Участника опыта выполнения работ в зонах ответственности ОАО «Коммунэнерго».

- Наличие достаточного количества собственного квалифицированного руководящего, инженерно-технического персонала, а так же рабочего и вспомогательного персонала, общая численность персонала должна составлять не менее 15 человек (в том числе, производителей работ – не менее 1; электромонтажников – не менее 5). Персонал подрядной организации, выполняющий работы на правах командирован-ного персонала, должен пройти обучение и проверку знаний «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» в своей организации в объёме требований, предъявляемых к выполняемым работам. Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску. Руководители и специалисты Участника открытого запроса предложения должны иметь право работы в электроустановках по нарядам-допускам и быть ответственными за организацию безопасного производства работ; к работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, имеющие допуск на выполнение специальных работ: верхолазных и испытаний оборудования повышенным напряжением;

- Наличие в собственности, либо на основании иных прав (аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления) производственной базы, достаточного количества строительной и вспомогательной техники, приспособлений и механизмов, общее число которых должно составлять не менее 4 единиц (в том числе, грузовой автомобиль с прицепом для перевозки длинномерных грузов, кран автомобильный, бурильная машина, агрегаты сварочные и бригадные машины);

  - Документы, подтверждающие регистрацию подрядной организаций в качестве юридического лица.

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

  - Технические условия № ТУ-302М-53/12 от 18.05.2012г., выданных Омутнинским МПЭС ОАО «Коммунэнерго»

- МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

  - Кировская область, пгт.Афанасьево, ул.Трушниковская.

- СОСТАВ И ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

  - Состав работ в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «ПКФ «Проектировщик» - «Строительства ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ и ТП-10/0,4кВ для электроснабжения индивидуальных жилых домов ул. Трушниковская пгт. Афанасьево».

    - Перед началом строительства, Подрядчик, своими силами (при условии наличия допуска от саморегулируемой организации) или с привлечением специализированной организации (с соответствующим допуском), в присутствии лица ответственного за технадзор от Заказчика, выполняет геодезическую разбивку трассы и места установки ТП с составлением Акта освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. После разбивки ее следует закрепить, развить и возобновить, если в ходе строительных работ разбивка пострадала.

    - Монтаж  КТП с трансформатором  мощностью 250кВА в соответствии проектной документации;

    - Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4кВ проектируемой КТП, установка опор;

    - Монтаж заземляющих и грозозащитных устройств.

    - Устройство пересечений выполнить согласно ведомости пересечений;

    - Монтаж разъединительного пункта – 1 шт.;

    - Транспортировка МТР.

    - Пусконаладочные  работы в объёме согласно проектной документации  и СНиП.

Объемы работ

Таблица 1

Объемы работ

| № п/п Наименование узла, системы Перечень планируемых работ Ед. изм Кол-во Строительство ВЛ 10 кВ L=772 м., Строительство КТП-250/10/0,4, Строительство ВЛИ 0,4 кВ L=2359 м. Строительные работы Строительство ВЛ-10/0,4кВ Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных ж/б опор опора 124 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор опора 65 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор опора 29 Установка ж/б опор ВЛ 0,38-10кВ с траверсами без приставок одностоечных опора 64 Установка ж/б опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10кВ без приставок одностоечных опора 1 Установка ж/б опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10кВ без приставок одностоечных с одним подкосом | опора 2 Установка ж/б опор ВЛ 0,38-10кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом опора 26 Установка ж/б опор ВЛ 0,38-10кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами опора 1 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности 1 км. линии 0,772 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38кВ с помощью механизмов км 24,65 Установка разъединителей с помощью механизмов 1 компл. 2 Устройство заземления опор ВЛ и подстанций м 235 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м м3 35,25 Засыпка вручную траншей м3 35,25 Монтаж зажимов для переносных заземлений шт 60 Установка КТП 10/0,4кВ Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10кВ по трассе приставок ж/б опора 6 Устройство фундаментов для КТП киоскового типа с укладкой 6-ти лежней подстанц 1 Установка оборудования для КТП подстанц 1 Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м заземлит 7 Устройство заземления опор ВЛ и подстанций м 43 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м м3 6,45 Засыпка вручную траншей м3 6,45 Устоновка трёхполюсного автомата шт 1 Пуско-наладочные работы Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный | шт 1 Испытание обмотки трансформатора силового испытание 2 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов измерение 1 Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой изоляцией испытание 3 Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ шт 1 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью фазировка 1 Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника измерение 1 Выключатель трёхполюсной до 1кВ шт 1 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м измерение 1 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» токоприем 1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами точек 1 Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35кВ испытание 1 Испытание трансформаторного масла на пробой испытание 1 |
| --- | --- | --- |

- ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

  - Обеспечение объекта материально-техническими ресурсами производится Подрядчиком в соответствии со сборниками спецификаций и ведомостей;

  - Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ поставляется ОАО «Коммунэнерго».

- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

  - Район размещения объекта

Таблица 2

Характеристика района размещения объекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Климатические условия района размещения объекта в соответствии: - по ветру - по гололеду - среднегодовое количество грозовых часов | I (320 Па, 25 м/с) II (15 мм) более 40 ч/год |

- Необходимые уточнения по характеристикам объекта выдаются Подрядчику по отдельному запросу.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

  - Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:

- новыми;

- соответствовать проектной документации;

- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию, подтверждающую их качество;

- при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации);

- пожаробезопасными, при этом оценка соответствия применяемого оборудования требованиям пожарной безопасности должна быть указана в соответствующем сертификате.

8.2.	Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями филиала ОАО «Коммунэнерго» должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий и конструкций, наличия необходимых документов подтверждающих их качество.

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

  - Работы по объекту должны проводиться в соответствии с планом выполнения работ.

  - Строительные и пусконаладочные работы  должны быть выполнены в соответствии с:

- Проектной документацией;

- Системой нормативных документов в строительстве.

- Государственными и отраслевыми правилами и стандартами.

- Требованиями экологической безопасности и охраны окружающей среды.

- Действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

9.3.	Выполнение работ желательно без привлечения субподрядных организаций.

- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ

  - Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объемов выполняемых работ на любом этапе.

  - При приемке выполненных работ Заказчик обязан выдавать письменные замечания по объему и качеству выполненных работ и требовать их устранения от Подрядчика.

  - Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями ОАО «Коммунэнерго» должны:

- Осуществлять контроль состава и объемов выполняемых работ, в том числе скрытых.

- Проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов.

- Определять объемы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двухсторонних актов.

- Определять объемы дополнительных работ, выявленных в процессе производства работ, с оформлением двухсторонних актов.

- Осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Все согласования, разрешения, технические условия необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке (перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов).

  - Привлечение автотранспортной техники, необходимой для производства работ, производит Подрядчик.

  - «Сметная документация на строительно-монтажные работы по объектам капитального строительства (реконструкции) должна разрабатываться с использованием нормативной базы ТЕР для Кировской области  и «Указаний по применению территориальных расценок на территории Кировской области». Все применяемые коэффициенты должны быть согласованы с Заказчиком.

Пересчет сметной стоимости строительно-монтажных работ к уровню текущих цен  необходимо производить индексами для постатейного пересчета ГАУ «Кировский региональный центр по ценообразованию в строительстве» действующими на момент (месяц) разработки смет.

Участник представляет ведомость материалов поставки Подрядчика для строительства совместно со сметой на строительство с указанием их наименования, количества и стоимости и документами подтвердить стоимость материалов.

Сметная  документация на пусконаладочные работы разрабатывается по нормам ФЕРп с пересчетом в уровень текущих цен индексами ГАУ «Кировский региональный центр по ценообразованию в строительстве» действующими на момент (месяц) разработки смет.

  - Не принимать на себя обязательство по устройству проживания командированного персонала.

  - Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на объекте. До момента заключения договора Подрядчик должен предоставить справку от страховой компании о предварительном страховом соглощение. Страховая сумма должна составлять 1% от суммы договора.

- ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию:

  - Сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции примененных при производстве строительно-монтажных работ.

  - Комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации КЛ на русском языке и языке страны завода-изготовителя. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации.

  - Акты освидетельствования скрытых работ.

  - Протоколы испытаний.

  - Протоколы по пусконаладочным работам, в объеме, предусмотренном проектом.

  - Акты пересечения с инженерными сооружениями.

  - Другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ и иными НТД.

- ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ

15.1. Гарантийный срок на выполненные работы - не менее 12 (двенадцати) месяцев.

15.2. Исполнитель должен обеспечить:

- Соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов, технологических карт;

- Соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных этапов строительства и объекта в целом;

Устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Сроки проведения работ: начало производства работ – с момента подписания договора, срок завершения работ – «31» декабря 2012г. Отдельные виды работ должны производиться и сдаваться в сроки, предусмотренные в графике выполнения работ.

  - Календарный план выполнения работ по согласованию сторон уточняется при заключении договора.

Техническое задание подготовил:

Инженер ПЭТО									Д.В.Шемякин

тел. (8332) 62-15-22